## Slide 1
Redes sem Fio — Wi-Fi
IEEE 802.11 · Fundamentos e Padrões Atuais
Redes de Computadores

## Slide 2
Definição
Redes Wireless
Sistema de comunicação de dados extremamente flexível, usado como extensão ou alternativa a LANs cabeadas. Combina conectividade com mobilidade através de tecnologia de radiofrequência (RF).
Wi-Fi é o nome comercial da Wi-Fi Alliance para tecnologias baseadas no padrão IEEE 802.11, estabelecido em 1997.
Por que Wireless?
Necessidade de mobilidade dos usuários
Impossibilidade de instalar cabos tradicionais
Inviabilidade técnica ou econômica do cabeamento

## Slide 3
Benefícios e Aplicações
Mobilidade
Acesso à rede em qualquer local dentro da área de cobertura
Instalação Rápida
Sem necessidade de cabeamento extenso ou obras
Escalabilidade
Fácil expansão da rede sem grandes custos
Custo Reduzido
Menor custo de implantação vs. rede cabeada
Principais Setores de Aplicação
Hospitais e clínicas
Universidades
Fábricas e armazéns
Bancos e finanças
Lojas e varejo
Escritórios corporativos
Ambientes de emergência

## Slide 4
Tipos de Redes sem Fio
Infravermelho
Não exige licença para operação
Cobertura mundial sem restrições
Baixo custo, alta imunidade a ruído elétrico
Modos: Visada (5–30 m) e Difuso
Padronizado pela IrDA
Uso tipicamente indoor
Radiofrequência (RF)
Faixas ISM: 900 MHz, 2,4 GHz e 5 GHz
Penetra paredes e obstáculos
Alcance indoor: 35–100 m (ampliável via roaming)
Padrão Wi-Fi (IEEE 802.11)
Tecnologia dominante no mercado
Sujeita a interferências eletromagnéticas
Laser
Usa luz para transmissão digital
Alta largura de banda (até 2,5 Gbps)
Alcance médio de 10 km
Requer visada direta entre pontos
Alta segurança — sinal difícil de interceptar
Custo elevado, pouco adotado no Brasil

## Slide 5
Frequências e Canais Wi-Fi
2,4 GHz
13 canais no Brasil (11 nos EUA)
Cada canal ocupa 22 MHz
Canais não sobrepostos: 1, 6 e 11
Maior alcance e melhor penetração em obstáculos
Alta interferência em ambientes urbanos
5 GHz
Até 24 canais não sobrepostos no Brasil
Largura de banda superior
Menos interferência que 2,4 GHz
Sinal atenua mais rapidamente com a distância
Menor penetração em paredes
6 GHz
Introduzida com Wi-Fi 6E
1200 MHz de espectro novo
Até 59 canais de 20 MHz
Alcance reduzido — ideal para ambientes densos
Espectro ainda pouco utilizado
Regra importante: APs vizinhos devem usar canais não sobrepostos (1, 6 e 11 em 2,4 GHz) para evitar interferência co-canal e degradação de performance.

## Slide 6
Evolução dos Padrões IEEE 802.11
Padrão | Nome Wi-Fi | Ano | Frequência | Vel. Máxima | Tecnologia
802.11b | — | 1999 | 2,4 GHz | 11 Mbps | DSSS
802.11a | — | 1999 | 5 GHz | 54 Mbps | OFDM
802.11g | — | 2003 | 2,4 GHz | 54 Mbps | OFDM
802.11n | Wi-Fi 4 | 2009 | 2,4 e 5 GHz | 600 Mbps | MIMO
802.11ac | Wi-Fi 5 | 2013 | 5 GHz | 3,5 Gbps | MU-MIMO
802.11ax | Wi-Fi 6/6E | 2019/21 | 2,4/5/6 GHz | 9,6 Gbps | OFDMA
802.11be | Wi-Fi 7 | 2024 | 2,4/5/6 GHz | 46 Gbps | MLO
* Velocidades teóricas em condições ideais. Na prática, espera-se 40–60% desses valores.

## Slide 7
Modos de Operação
Infraestrutura (BSS/ESS)
Modo mais comum. Dispositivos se conectam a um Access Point (AP). BSS = uma célula; ESS = múltiplos APs com mesmo SSID permitindo roaming entre eles.
Ad-hoc (IBSS)
Comunicação direta entre dispositivos sem AP. Raro em redes modernas; substituído por Wi-Fi Direct e Bluetooth.
Modo Monitor
Captura todos os quadros 802.11 sem associação. Utilizado em análise e auditoria de redes sem fio.
Modo Mesh
APs se conectam entre si via rádio, criando redes de malha sem necessidade de infraestrutura cabeada entre os pontos.
SSID: nome da rede (até 32 chars) · BSSID: endereço MAC do AP · Roaming: troca entre APs mantendo sessão ativa

## Slide 8
Métodos de Acesso ao Meio
CSMA/CA — Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance
No meio rádio, detectar colisões durante a transmissão é impossível (diferente do CSMA/CD da Ethernet). Por isso o protocolo prioriza a PREVENÇÃO de colisões através de backoff aleatório e confirmações ACK.
Frequency Hopping (FHSS)
Usa múltiplas frequências de forma pseudoaleatória
Dificulta a sintonização do sinal por terceiros
Transmissor e receptor sincronizados na mesma sequência
Para receptores não autorizados, aparece como ruído
IEEE 802.11 FHSS: padronizado a 2 Mbps
Direct Sequence (DSSS)
Gera 1 bit redundante (chip) para cada bit transmitido
Técnicas estatísticas recuperam dados corrompidos sem retransmissão
Para receptores não intencionais: aparece como ruído de baixa potência
Mais eficiente que FHSS: maior velocidade na mesma distância
IEEE 802.11b DSSS: até 11 Mbps

## Slide 9
Alcance e Performance
Alcance
Raio de cobertura indoor: 35 a 100 metros
Pode ser estendido via roaming entre APs
Frequência: quanto maior, menor o alcance e maior o consumo
Potência: limitada pela regulamentação da ANATEL
Antenas: tipo e orientação são críticos para a cobertura
Construção: excesso de ferro e metal reduz o alcance
Sinais refletidos (multipath) podem causar interferência
Performance
O ar é o hub compartilhado — largura de banda dividida entre todos
Exemplo 802.11b (11 Mbps): na prática 4–6 Mbps com 14 estações
Overheads de protocolo e colisões reduzem a banda efetiva
Fatores: nº de usuários, volume de dados, taxa de erro do rádio
Fall Back: sinal fraco → placa reduz velocidade automaticamente
Roaming
Processo pelo qual a interface wireless se reassocia automaticamente ao AP com melhor sinal quando o usuário se desloca. APs adjacentes devem operar em canais distintos (1, 6 e 11 em 2,4 GHz) para evitar sobrecarga e garantir o reaproveitamento eficiente do espectro.

## Slide 10
Elementos da Solução Wireless LAN
Placas de Rede Wireless
Adaptadores usados nas estações. Disponíveis em barramentos PCI, PCMCIA e USB. Podem ser instaladas em notebooks e desktops.
Access Point (AP)
Estação central que gerencia conexões entre usuários e a rede. Funciona como ponte entre a rede sem fio e a cabeada. Cobertura: ~100 m de raio.
Antenas Direcionais
Concentram e irradiam o sinal em uma única direção. Exemplos: Yagi, Grade e Semiparabólica. Ideais para enlaces ponto a ponto de longa distância.
Antenas Omnidirecionais
Propagam o sinal ao longo do eixo em 360 graus. Usadas em Access Points para cobertura ampla em ambientes internos.
Controladora Wi-Fi
Gerência centralizada (física ou em nuvem) que automatiza alocação de canais, potência de transmissão e roaming entre APs.

## Slide 11
Topologias de Rede sem Fio
Topologia Estruturada (BSS)
Estações dispostas em células controladas por um AP
Limites da célula definidos pelo alcance do AP
AP aloca recursos e gerencia consumo de energia
BSS: Basic Service Set — uma célula com um AP
ESS: Extended Service Set — múltiplos APs com mesmo SSID, habilitando roaming
APs vizinhos usam canais 1, 6 ou 11 para evitar sobreposição
Topologia Ad-hoc (IBSS)
Dispositivos interconectados diretamente, sem AP
Sem topologia predefinida — participantes podem se mover
Sem ponto central de controle
Serviços gerenciados pelos próprios participantes
IBSS: Independent Basic Service Set
Raro em redes modernas — substituído por Wi-Fi Direct e Bluetooth

## Slide 12
Segurança Wi-Fi
Protocolo | Ano | Criptografia | Status | Problema / Nota
WEP | 1997 | RC4 (40/104 bits) | Quebrado | IV de 24 bits repete rapidamente — quebrável em minutos
WPA | 2003 | TKIP | Obsoleto | Vulnerabilidades no TKIP
WPA2 | 2004 | AES-CCMP | Padrão atual | KRACK (2017); sensível a senhas fracas
WPA3 | 2018 | AES-GCMP 192 bits + SAE | Recomendado | Equipamentos em adoção crescente
Personal (PSK)
Uma senha compartilhada para todos os usuários. Fácil configuração, mas exposição total se a chave vazar. Indicado para uso doméstico e pequenas empresas.
Enterprise (802.1X)
Credenciais individuais via servidor RADIUS. Cada usuário possui login e senha próprios. Autenticação via protocolo EAP. Obrigatório em ambientes corporativos.
Boas práticas:
WPA3 ou WPA2-AES · Senha 12+ caracteres · SSID personalizado · VLANs para IoT e visitantes · Firmware atualizado · RADIUS em corporativos

## Slide 13
Principais Ataques a Redes sem Fio
Sniffing
Usuário da rede wireless escuta passivamente o tráfego que passa por ela. Possível porque o meio rádio é compartilhado.
DoS
Hacker gera interferências nas frequências da rede para derrubar o serviço, impedindo o acesso legítimo.
Rogue Access Point
Hacker instala um AP falso. O usuário se conecta a ele pensando ser a rede legítima, expondo seus dados.
Wardriving / Warchalking
Técnica de dirigir/andar pela cidade identificando redes abertas. Redes sem proteção ficam vulneráveis a intrusões de longa distância (até 8 km).
Mitigação: IEEE 802.11i / WPA3 + VPN (IP Sec) + AP no firewall + WPA2-AES mínimo

## Slide 14
Planejamento de Cobertura Wi-Fi
Atenuação do sinal por tipo de obstáculo
Obstáculo | 2,4 GHz | 5 GHz
Espaço aberto | ~0 dB | ~0 dB
Parede drywall | 3–5 dB | 5–8 dB
Parede de tijolo | 8–15 dB | 15–30 dB
Parede de concreto | 15–20 dB | 40 dB
Laje de concreto | 20–30 dB | 50 dB
Vidro comum | 2–3 dB | 3–5 dB
Porta de aço | 15–25 dB | 40 dB
Site Survey
Medição prévia do ambiente com ferramentas (Ekahau, NetSpot, apps móveis) para planejar posicionamento dos APs.
RSSI
Received Signal Strength Indicator em dBm. Ideal: acima de −65 dBm. Abaixo de −80 dBm torna-se inutilizável.
Sobreposição de Células
APs adjacentes devem sobrepor 15–20% da área para garantir roaming suave sem perda de sessão.
Interferência Co-canal
APs próximos no mesmo canal competem pelo meio, degradando a performance de todos os usuários.
2,4 GHz oferece maior alcance; 5 GHz sofre atenuação significativamente maior em obstáculos sólidos.

## Slide 15
Questões de Verificação
P1: Por que os canais 1, 6 e 11 são os únicos não sobrepostos em 2,4 GHz?
Estão espaçados 25 MHz entre si, suficiente para que as bandas de 22 MHz não se sobreponham.
P2: Por que o WEP não deve ser usado?
O vetor de inicialização de 24 bits é muito curto e se repete rapidamente, permitindo quebrar a chave em minutos com ferramentas como Aircrack-ng.
P3: Como implementar acesso com credenciais individuais em Wi-Fi corporativo?
WPA2/WPA3-Enterprise com autenticação 802.1X via servidor RADIUS — cada usuário possui login e senha próprios.
P4: Qual o principal benefício do OFDMA no Wi-Fi 6?
Divide o canal em subportadoras (Resource Units) atribuídas simultaneamente a diferentes clientes, aumentando eficiência em ambientes com muitos dispositivos.

## Slide 16
Resumo
▸ Redes sem fio usam RF, infravermelho ou laser — RF (Wi-Fi) é o padrão dominante
▸ Canais 1, 6 e 11 são os únicos não sobrepostos em 2,4 GHz — use-os em APs vizinhos
▸ Padrões evoluíram de 802.11b (11 Mbps) até Wi-Fi 7 / 802.11be (46 Gbps)
▸ Segurança: WEP é quebrado → WPA2-AES no mínimo → WPA3 recomendado
▸ Topologias: Infraestrutura (BSS/ESS com AP) e Ad-hoc (IBSS, sem AP)
▸ Planejamento: considerar RSSI, atenuação por obstáculo, canais e sobreposição de células
▸ Corporativo: use WPA3-Enterprise + RADIUS + VLANs para segmentação da rede
Redes de Computadores